Опросный лист №_________

на разъединители типа ONIII (РГП «Исеть»)

Изготовитель: ООО ПФ «КТП-Урал»

Адрес производства: 623700, Россия, Свердловская обл., г. Березовский, п. Ленинский, 30
Тел./факс: +7 (343) 345-09-16 (19)

Поставщик: ООО «ИНТЭКО»

Почтовый адрес: 623700, Россия, Свердловская обл., г. Березовский, п. Ленинский, 30

Тел./факс: +7 (343) 383-49-94

E-mail: info@inteko-ekb.ru

Место установки___________________________________________________________________

Наименование объекта______________________________________________________________

Контактное лицо (ФИО/телефон)_____________________________________________________

Разъединители серии ONIII (РГП «Исеть») горизонтально-поворотного типа, двухколонковые.

Сейсмостойкость разъединителей по шкале MSK-64 – 9 баллов.

1 Общие параметры разъединителей

|  | Параметры | Варианты значений | Значение в заказе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
| 1.1 | Условия эксплуатации |
| 1.1.1 | Климатическое исполнение | У; УХЛ |  |  |  |
| 1.1.2 | Категория размещения | 1; 2; 3 |  |  |  |
| 1.1.3 | Степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920-89 | II; III |  |  |  |
| 1.2 | Технические параметры |  |  |
| 1.2.1 | Номинальное напряжение, кВ | 110 – ONIII-123; 220 – ONIII-245 |  |  |  |
| 1.2.2 | Номинальный ток, А | 1600; 2500 |  |  |  |
| 1.2.3 | Ток термической стойкости / ток электродинамической стойкости, кА | 40 / 100; 50 / 125; другой 1 |  |  |  |
| 1.2.4 | Наличие заземлителей | нет |  |  |  |
|  |  | 2 – два заземлителя |  |  |  |
|  |  | 1К – один заземлитель расположен cо стороны кулачкового контакта |  |  |  |
|  |  | 1Л – один заземлитель расположен cо стороны ламельного контакта |  |  |  |
| 1.2.5 | Количество полюсов разъединителя | 1; 2; 3 |  |  |  |
| 1.2.6 | Тип установки | Параллельная – П (ONIII-123; ONIII-245) |  |  |  |
|  |  | Последовательная (килевая) – К (ONIII-123) |  |  |  |
|  |  | Ступенчато-килевая – СК (ONIII-123) |  |  |  |
| 1.2.7 | Межфазное расстояние для двух или трехполюсного разъединителя, мм | 1900 (ONIII-123 П) |  |  |  |
|  |  | 2000 (ONIII-123 П) |  |  |  |
|  |  | 2900 (ONIII-123 К) |  |  |  |
|  |  | 2700 (ONIII-123 К) |  |  |  |
|  |  | 2500 (ONIII-123 К)2 |  |  |  |
|  |  | 2510х600 (ONIII-123 СК) |  |  |  |
|  |  | 2310х800 (ONIII-123 СК) |  |  |  |
|  |  | 3500 (ONIII-245 П) |  |  |  |
|  |  | Другое (не менее 1900 для ONIII-123 П и 3500 для ONIII-245 П) 1 |  |  |  |
| 1.2.8 | Тип привода главных ножей разъединителя | Электродвигательный NSO80 |  |  |  |
|  |  | Ручной NR-5 |  |  |  |
| 1.2.9 | Тип приводов заземлителей | Электродвигательный NSO80 |  |  |  |
|  |  | Ручной NR-5 |  |  |  |
| 1.2.10 | Номинальное напряжение двигателя, В/ номинальный ток, А | ≈ 380 / 4,5 (асинхронный трехфазный двигатель) |  |  |  |
|  |  | = 220 / 4 (двигатель постоянного тока) |  |  |  |
|  |  | = 110 / 10 (двигатель постоянного тока) |  |  |  |
| 1.2.11 | Номинальное напряжение цепей управления, В | ≈ 220 |  |  |  |
|  |  | = 220 |  |  |  |
|  |  | = 110 |  |  |  |
| 1.2.12 | Способность коммутировать токи холостого хода и уравнительные токи | Есть |  |  |  |
|  |  | Нет |  |  |  |
| 1.3 | Высота установки разъединителя от уровня планировки (при условии установки привода на высоте 1300 мм), мм | 2550; 2650; 2750; 2850; 2950; 3050; 3150; 3250; 3350; 3450; другая 1 |  |  |  |
| 1.4 | Наличие выносного блока управления |  |  |  |
| 1.5 | Количество комплектов в заказе |  |  |  |
| 1.6 | Потребность в шеф-монтаже |  |  |  |
| 1) Указанное в данной графе значение определяет исполнение разъединителя как не стандартное, требующее дополнительного согласования. |
| 2) Для последовательного исполнения разъединителя с уменьшенным межколонковым расстоянием. |

2 Наличие приводов на полюсах

|  | Параметры | Варианты значений | Значение в заказе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
| 2.1 | Полюс 1 |
| 2.1.1 | Привод главных ножей | Есть |  |  |  |
|  |  | Нет |  |  |  |
| 2.1.2 | Привод заземлителя (не более одного на полюс) | Привод заземлителя со стороны кулачкового контакта |  |  |  |
|  |  | Привод заземлителя со стороны ламельного контакта |  |  |  |
| 2.2 | Полюс 2 (только для двух и трехполюсного разъединителей) |
| 2.2.1 | Привод главных ножей | Есть |  |  |  |
|  |  | Нет |  |  |  |
| 2.2.2 | Привод заземлителя (не более одного на полюс) | Привод заземлителя со стороны кулачкового контакта |  |  |  |
|  |  | Привод заземлителя со стороны ламельного контакта |  |  |  |
| 2.3 | Полюс 3 (только для трехполюсного разъединителя) |
| 2.3.1 | Привод главных ножей | Есть |  |  |  |
|  |  | Нет |  |  |  |
| 2.3.2 | Привод заземлителя (не более одного на полюс) | Привод заземлителя со стороны кулачкового контакта |  |  |  |
|  |  | Привод заземлителя со стороны ламельного контакта |  |  |  |

3 Дополнительные требования ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

| Заказчик СОГЛАСОВАНО: _________________________________________ Руководитель предприятия М.П. | Ответственный исполнитель _______________________________________ Фамилия Подпись |
| --- | --- |

| Проектная организация______________________________________________________________ Адрес_____________________________________________________________________________ |
| --- |
| СОГЛАСОВАНО: _________________________________________ Руководитель предприятия М.П. | ГИП _______________________________________ Фамилия Подпись |

| ООО ПФ «КТП-Урал» СОГЛАСОВАНО: _________________________________________ Главный конструктор М.П. | Ответственный исполнитель _______________________________________ Фамилия Подпись |
| --- | --- |