# Опросный лист №_____на модульные здания (МЗ)

Изготовитель: ООО ПФ «КТП-Урал»

Адрес производства: 623700, Россия, Свердловская обл., г. Березовский, п. Ленинский, 30
Тел./факс: +7 (343) 345-09-16 (19)

Поставщик: ООО «ИНТЭКО»

Почтовый адрес: 623700, Россия, Свердловская обл., г. Березовский, п. Ленинский, 30

Тел./факс: +7 (343) 383-49-94

E-mail: info@inteko-ekb.ru

Заказчик__________________________________________________________________________

Место установки___________________________________________________________________

Наименование объекта______________________________________________________________

Контактное лицо (ФИО/телефон)_____________________________________________________

Модульные здания (далее МЗ) представляют собой сооружения, используемые для размещения в них производственных, складских и вспомогательных помещений.

Основные параметры и характеристики МЗ

(технические условия ТУ 04-2009-урфи.МЗ.00.00 ту)

| Степень огнестойкости здания по СНиП 2.01.02 ……………..... | II, III, IV |
| --- | --- |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 …………………… | У, УХЛ |
| Категория размещения …………………………………………… | 1 |

Наружные стены и внутренние перегородки МЗ изготавливаются из сэндвич-панелей. Внешние слои панелей  - стальные оцинкованные листы с защитным полимерно-порошковым покрытием, внутренний слой – утеплитель из базальтовой плиты. Толщина утеплителя сэндвич-панелей  определяется теплотехническим расчетом.

| Степень заводской готовности МЗ (класс здания) |  | А, Б - высокая (блочно-модульное) |
| --- | --- | --- |
|  |  | В - средняя ( быстровозводимое ) |

| Группа МЗ по возможности передислокации |  | С - стационарное |
| --- | --- | --- |
|  |  | М - мобильное |

| Степень огнестойкости здания |  | II |  | III |  | IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Климатические условия: |
| Климатическое исполнение и категория размещения (нужное подчеркнуть) | УХЛ1 | У1 |
| Расчетная температура наружного воздуха, 0С |  |
| Скоростной напор ветра |  |
| Нормативная снеговая нагрузка |  |
| Сейсмичность района в баллах по шкале МSK-64 |  |
| Фундаменты |
| Тип фундаментов |  | ленточные |  | монолитные |  | свайные |  | лежни |
| Высота установки фундаментов относительно наружной планировки (без ростверка), мм |  |
| Ростверк |  | Входит в комплект поставки |
|  |  | Не входит в комплект поставки |
|  |  | Отсутствует |
| Крыша |  | односкатная |  | двухскатная |
|  |  | съемная |  | несъемная |
| Пол |
| Фальшпол |  | Да | Высота, мм |  |
|  |  | Нет |
| Внутренняя отделка пола |  | Рифленый металл |  | Антистатический линолеум |
|  |  | В зависимости от типа помещения (указать в приложении) |
| Двери |
| Внутренние | Тип |  | Стальная |
|  |  |  | Стальная противопожарная |
|  |  |  | Деревянная ламинированная |
| Внешние | Тип |  | Стальная утепленная |
|  |  |  | Стальная утепленная противопожарная |
| Окна |
|  | да |  | нет |
| Окна ПВХ, 1300х1400 (ШхВ) | Однокамерное открывающееся |  |
|  | Двухкамерное открывающееся |  |
|  | Однокамерное глухое |  |
|  | Двухкамерное глухое |  |
|  | Наличие бронирующей пленки |  | Да |  | Нет |
| Открывающий механизм |  | Поворотный |  | Поворотно-откидной |
| Оконные решетки (установлены снаружи) |  | Да |  | Нет |
| Рольставни |  | Да |  | Нет |

| Включить в поставку лестничную площадку |  | Да |  | Нет |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Инженерные системы |
| --- |
| Отопление | Электрическое от масл. радиаторов |  | Электрическое от конвекторов |  | Электрическое от инфракрасных обогревателей |  |
| Освещение | Аварийное |  | Рабочее |  |  |  |
| Тип ламп рабочего освещения | Люминесцентные |  | Светодиодные |  | Лампы накаливания |  |
| Тип ламп аварийного освещения | Люминесцентные |  | Светодиодные |  | Лампы накаливания |  |
| Водоснабжение |
| Горячее |
|  | Да | Автономное (водонагреватель) |  | Централизованное |  |
|  | Нет |
| Холодное |
|  |  | Да | Автономное (емкость для воды) |  | Внешнее (централизованное или скважина) |  |
|  | Нет |
| Вентиляция | Естественная |  | Принудительная приточная |  | Принудительная вытяжная |  | Принудительная приточно-вытяжная |
| Кондиционирование |  | Согласно проекту | Производитель оборудования кондиционирования |  |
|  |  | Согласно типовым решениям завода-изготовтиеля |  |  |
|  |  | Не требуется |

| ОПС |
| --- |
| Система пожаротушения |  | Да |  | Нет |
| Система пожарной сигнализации |  | Да |  | Нет |
| Система охранной сигнализации |  | Да |  | Нет |
| Система водостока |  | Да |  | Нет |

| Шеф-монтаж |  | Да |  | Нет |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Установка оборудования |  | Производится предприятием-изготовителем, транспортировка осуществляется с установленным оборудованием |
| --- | --- | --- |
|  |  | Производится после монтажа здания на строительной площадке |
|  |  | Иное (пояснить) |

| Цветовые решения (цвет по каталогу RAL): |  |
| --- | --- |
| Стены наружные |  |
| Стены внутренние |  |
| Крыша |  |
| Стойки (наружные нащельники по углам и стыкам блоков) |  |
| Рамы дверей |  |
| Потолок: |  |
| Пол |  |
| Двери |  |
| Площадки |  |
| Стандартные цвета по каталогу RAL |
| Белый | 9003 |
| Светло-серый | 9002 |
| Серый | 7004, 7035 |
| Синий | 5005, 5002 |
| Голубой | 5015 |
| Светло-зеленый | 6019 |
| Зеленый | 6024 |
| Желтый | 1017 |

| Дополнительные требования |  |
| --- | --- |
| Дополнительные требования к исполнению |  |
| Дополнительные требования комплектации |  |
| Дополнительные требования к документации |  |
| Обязательные приложения | Планировка здания с размещением оборудования и (или) мебели Фасады Расположение отверстий для ввода кабеля План фундаментов (включая ростверки) |

| Заказчик СОГЛАСОВАНО: _________________________________________ Руководитель предприятия М.П. | Ответственный исполнитель _______________________________________ Фамилия Подпись |
| --- | --- |

| Проектная организация______________________________________________________________ Адрес_____________________________________________________________________________ |
| --- |
| СОГЛАСОВАНО: _________________________________________ Руководитель предприятия М.П. | ГИП _______________________________________ Фамилия Подпись |

| ООО ПФ «КТП-Урал» СОГЛАСОВАНО: _________________________________________ Главный конструктор М.П. | Ответственный исполнитель _______________________________________ Фамилия Подпись |
| --- | --- |