Опросный лист №__ на ошиновку жесткую комплектную (ОЖК) 35-220 кВ (токовые перемычки по схемам 4Н, 5Н, 5АН и т.п.)

Изготовитель: ООО ПФ «КТП-Урал»

Адрес производства: 623700, Россия, Свердловская обл., г. Березовский, п. Ленинский, 30
Тел./факс: +7 (343) 345-09-16 (19)

Поставщик: ООО «ИНТЭКО»

Почтовый адрес: 623700, Россия, Свердловская обл., г. Березовский, п. Ленинский, 30

Тел./факс: +7 (343) 383-49-94

E-mail: info@inteko-ekb.ru

Место установки___________________________________________________________________

Наименование объекта______________________________________________________________

Контактное лицо (ФИО/телефон)_____________________________________________________

ОЖК комплектуется полимерными или фарфоровыми опорными изоляторами. Ошиновка изготавливается с применением литых шинодержателей (разъемный вариант), цветовая маркировка шин выполняется маркировочными кольцами.

Работоспособность ОЖК обеспечивается при условиях:

- высота над уровнем моря – не более 1000 м;

- диапазон рабочих температур от +40 до -60 0С;

- скорость  ветра не более  32 м/с при отсутствии гололеда и не более 16 м/с при гололеде толщиной до 20 мм;

- сейсмичность района, в баллах по шкале МSК-64 – 6 и более.

В комплект ОЖК входят:

- шины;

- шинодержатели;

- токовые перемычки;

- метизы;

- электропроводящая смазка;

- изоляторы.

Поставка опорных металлоконструкций, изготовленных согласно ТУ 16-2003 УРФИ.1100.00.00 ТУ, оговаривается в заказе отдельно (см. п. 12).

|  | Наименование показателя | Варианты исполнения, рекомендуемые опции | Значение заказа |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Номер типовой схемы ОРУ (или предоставить нетиповую) |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ | 35 |  |
|  |  | 110 |  |
|  |  | 220 |  |
|  |  | иное |  |
|  | Номинальный ток сборных шин, А | 630 |  |
|  |  | 1000 |  |
|  |  | 2000 |  |
|  | Номинальный ток внутриячейковых связей, А | 630 |  |
|  |  | 1000 |  |
|  |  | 2000 |  |
|  | Номинальный кратковременный выдерживаемый ошиновкой ток (ток термической стойкости), кА (3 сек.) | 31,5 |  |
|  |  | 40 |  |
|  |  | 50 |  |
|  | Наибольший пик номинального кратковременного выдерживаемого ошиновкой тока (ток электродинамической стойкости), кА | 80 |  |
|  |  | 102 |  |
|  |  | 125 |  |
|  | Степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920 | I |  |
|  |  | II |  |
|  |  | II* |  |
|  |  | III |  |
|  |  | IV |  |
|  | Материал изоляторов | полимер |  |
|  |  | фарфор |  |
|  |  | на усмотрение завода-изготовителя |  |
|  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | У |  |
|  |  | ХЛ |  |
|  |  | УХЛ |  |
|  | Категория размещения по ГОСТ 15150 | 1 |  |
|  |  | 3 |  |
|  | Возможность расширения | Да | ____, согласно_________________ _________________________ |
|  |  | Нет |  |
|  | Опорные металлоконструкции | Да | ____, согласно опросного листа___________________ |
|  |  | Нет |  |
|  | Услуги шеф-монтажа | Да/нет |  |
|  | Прилагаемые документы | Главная электрическая схема |  |
|  |  | План ОРУ |  |
|  |  | Разрезы ОРУ |  |
|  |  | Опросные листы на ВВО |  |
|  | Дополнительные требования | 1) Сплошная покраска шин (по заказу) | Да/нет |
|  |  | 2) Опция «повышенный ток для плавки гололеда» | Да/нет |

| Заказчик СОГЛАСОВАНО: _________________________________________ Руководитель предприятия М.П. | Ответственный исполнитель _______________________________________ Фамилия Подпись |
| --- | --- |

| Проектная организация______________________________________________________________ Адрес_____________________________________________________________________________ |
| --- |
| СОГЛАСОВАНО: _________________________________________ Руководитель предприятия М.П. | ГИП _______________________________________ Фамилия Подпись |

| ООО ПФ «КТП-Урал» СОГЛАСОВАНО: _________________________________________ Главный конструктор М.П. | Ответственный исполнитель _______________________________________ Фамилия Подпись |
| --- | --- |