# Опросный лист №_____на комплектные трансформаторные

# подстанции КТПБ типа ПРБМ «Исеть» 35, 110, 220 кВ

Изготовитель: ООО ПФ «КТП-Урал»

Адрес производства: 623700, Россия, Свердловская обл., г. Березовский, п. Ленинский, 30
Тел./факс: +7 (343) 345-09-16 (19)

Поставщик: ООО «ИНТЭКО»

Почтовый адрес: 623700, Россия, Свердловская обл., г. Березовский, п. Ленинский, 30

Тел./факс: +7 (343) 383-49-94

E-mail: info@inteko-ekb.ru

Место установки___________________________________________________________________

Наименование объекта______________________________________________________________

Контактное лицо (ФИО/телефон)_____________________________________________________

Основные параметры ПРБМ «Исеть»

- высота над уровнем моря – не более 1000 м;

- диапазон рабочих температур от +40 до -60 0С;

- скорость  ветра не более  36 м/с при отсутствии гололеда и не более 16 м/с при гололеде толщиной до 25 мм;

- сейсмичность района, в баллах по шкале МSК-64 – 6 и более;

- антикоррозионное покрытие несущих металлоконструкций	 - горячее цинкование. По запросу допускается иное.

- антикоррозионное покрытие метизов – гальваническое цинкование. По запросу допускается иное.

Таблица основных характеристик

| Класс напряжения | 10 кВ | 35 кВ | 110 кВ | 220 кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный ток, А |  |  |  |  |
| Ток электродинамической стойкости*, кА |  |  |  |  |
| Ток термической стойкости*, кА |  |  |  |  |
| Тип и количество провода в фазе |  |  |  |  |

* При отсутствии информации указать ток трехфазного короткого замыкания.

|  | Наименование | Количество / значение параметра | Лист проекта (должен быть приложен к данному опросному листу) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Главная принципиальная схема черт. _______________________________ |
|  | ПРБМ в составе: |
|  | Блочно-модульная конструкция «Исеть» |  |  |
|  | Комплектный токопровод КТЕА |  |  |
|  | Ошиновка жесткая комплектная ОЖК |  |  |
|  | Общеподстанционный пункт управления ОПУ |  |  |
|  | Комплектное распределительное устройство модульного типа КРУМ |  |  |
|  | Комплект порталов, мачт и молниеотводов: |  |  |
|  | Портал |  |  |
|  | Портал |  |  |
|  | Портал |  |  |
|  | Прожекторная мачта |  |  |
|  | Молниеотвод |  |  |

|  | Комплект контактно-натяжной арматуры: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Границы поставки | От ____________________ до ________________, включая _______________________________ |
|  | Комплект кабельных конструкций: |  |  |
|  | Количество уровней навесных кабельных лотков: ⁪ 1 уровень ⁪ 2 уровня |
|  | Ширина лотка, мм: ⁪ 200; ⁪ 300; ⁪ 400; ⁪ иное (указать) |
|  | Комплект шкафов наружной установки: |  | Принципиальные схемы |
|  | Тип шкафа (ящика) |  |  |
|  | Тип шкафа (ящика) |  |  |
|  | Тип шкафа (ящика) |  |  |
|  | Крепления для шкафов наружной установки ⁪ включая БУ разъединителями |  |  |
|  | Комплект освещения: |  |  |
|  | Осветительная установка (на блоках): |  |  |
|  | Количество прожекторов: ⁪ 1 шт. ⁪ 2 шт. ⁪ 4 шт. Мощность прожектора: ⁪ 500 Вт ⁪ 1000 Вт |
|  | Осветительная установка (нетиповая): |  |  |
|  | Количество прожекторов: ⁪ 1 шт. ⁪ 2 шт. ⁪ 4 шт. Мощность прожектора: ⁪ 500 Вт ⁪ 1000 Вт |
|  | Прочее оборудование комплекта освещения |  |  |
|  | Комплект элементов заземления: |  |  |
|  | ⁪ в объеме поставляемой продукции: Полоса ____х____ (⁪ оцинкованная, ⁪ неоцинкованная) ⁪ в объеме всей подстанции |
|  | Высоковольтное оборудование: |  |  |
|  | Дополнительные требования |  |

Заполняется заказчиком:

| 1. | Услуги шеф-монтажа | ⁪ Да ⁪ нет |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Контрольная сборка на заводе-изготовителе | ⁪ Да ⁪ нет |  |
| 3. |  |  |  |

| Заказчик СОГЛАСОВАНО: _________________________________________ Руководитель предприятия М.П. | Ответственный исполнитель _______________________________________ Фамилия Подпись |
| --- | --- |

| Проектная организация______________________________________________________________ Адрес_____________________________________________________________________________ |
| --- |
| СОГЛАСОВАНО: _________________________________________ Руководитель предприятия М.П. | ГИП _______________________________________ Фамилия Подпись |

| ООО ПФ «КТП-Урал» СОГЛАСОВАНО: _________________________________________ Главный конструктор М.П. | Ответственный исполнитель _______________________________________ Фамилия Подпись |
| --- | --- |